РАЗПРЪСКВАЧ ИМПУЛСЕН ZA 7

ПРОИЗВОДИТЕЛ: PERROT /ГЕРМАНИЯ/

ВНОСИТЕЛ: АКВАМАТ 2000 ООД

ПРИЛОЖЕНИЕ:

- СЕЛСКО СТОПАНСТВО

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Работен радиус:	         8 – 11,8 m/rad.

- Водна консумация:	         0,69 – 2,07m³/h

- Работно налягане:	         2,5 – 5,0 bar

- Ъгъл на водната струя:         7°

- Вход:		                     ½“ външна резба

МАТЕРИАЛИ:

- Разпръсквача е от месинг

ТАБЛИЦА:

- РАБОТНО НАЛЯГАНЕ-ДЕБИТ СПОРЕД ПОЛЗВАНИТЕ ДЮЗИ

- ПОЛИВНА НОРМА СПОРЕД СХЕМАТА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ

ПРИМЕР ЗА РАЗЧИТАНЕ НА ТАБЛИЦАТА:

Ако се използва дюза 4.5 мм:

( При налягане 2.5 бара работния радиус на разпръсквача е 9.2 м., а водната консумация 1.14 м³/ч.

( При същите дюза и налягане,  разположението на разпръсквачите се препоръчва да бъде:

- при правоъгълна схема 12х12 м. / с поливна норма 7.9 мм/к/

- при триъгълна схема 15х13 м. / с поливна норма 5.8 мм/к/.

“АКВАМАТ 2000” ООД

Офис-София, тел: 02/ 943 00 00, факс: 02/ 943 44 22

Офис-Бургас, тел: 056/ 828 555, факс: 056/ 824 666

Офис-Пловдив, тел: 032/ 635 434, факс: 032/ 635 433

Склад-Пловдив, тел./факс: 03104/ 288